Классификация (маркировка) средства индивидуальной защиты

по защитным свойствам

- Специальная одежда, специальная обувь и средства защиты рук

Обозначение (маркировка) в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83

| Наименование группы | Наименование подгруппы | Спец- одежда | Спец- обувь | СИЗ рук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От механических воздействий | От проколов, порезов От истирания От вибрации От ударов в носочной части энергией 200 Дж От ударов в носочной части энергией 100 Дж От ударов в носочной части энергией 50 Дж От ударов в носочной части энергией 25 Дж От ударов в носочной части энергией 15 Дж От ударов в носочной части энергией 5 Дж От ударов в тыльной части энергией 3 Дж От ударов в лодыжке энергией 2 Дж От ударов в подъемной части энергией 15 Дж От ударов в берцовой части энергией 1 Дж | Мп Ми - - - - - - - - - - - | Мп Ми Мв Мун 200 Мун 100 Мун 50 Мун 25 Мун 15 Мун 5 Мут 3 Мул 2 Муп 15 Муб 1 | Мп Ми Мв - - - - - - - - - - |
| От скольжения | От скольжения по зажиренным поверхностям От скольжения по обледенелым поверхностям От скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям | - - - | Сж Сл См | - - - |
| От повышенных температур | От повышенных температур, обусловленных климатом От теплового излучения От открытого пламени От искр, брызг расплавленного металла, окалины От контакта с нагретыми поверхностями выше 45 С От контакта с нагретыми поверхностями от 40 С до 100 С От контакта с нагретыми поверхностями от 100 С до 400 С От контакта с нагретыми поверхностями выше 400 С От конвективной теплоты | Тк Ти То Тр - Тп 100 Тп 400 Тв Тт | Тк Ти То Тр Тп - - - - | - Ти То Тр - Тп 100 Тп 400 Тв - |
| От пониженных температур | От пониженных температур воздуха От температур до минус 20 С От температур до минус 30 С От температур до минус 40 С От пониженных температур воздуха и ветра От контакта с охлажденными поверхностями | Тн - - - Тнв - | - Тн 20 Тн 30 Тн 40 - - | Тн - - - - Тхп |
| От радиоактивных загрязнений и рентге-новских излучений | От радиоактивных загрязнений От рентгеновских загрязнений | Рз Ри | Рз Ри | Рз Ри |
| От электрического тока, электростатических зарядов и электромагнитных полей | От электрического тока напряжением до 1000 В выше 1000 В От электростатических зарядов, полей От электрических полей От электромагнитных полей | - - Эс Эп Эм | Эн Эв Эс Эп Эм | Эн Эв Эс Эп Эм |
| От нетоксичной пыли | От нетоксичной пыли От пыли стекловолокна, асбеста От мелкодисперсной пыли От крупнодисперсной пыли От взрывоопасной пыли | Пн Пс Пм - - | Пн Пс - - Пв | - Пс Пм Пк - |
| От токсичных веществ | От твердых токсичных веществ От жидких токсичных веществ От аэрозолей токсичных веществ От газообразных токсичных веществ | Ят Яж Яа - | Ят Яж - - | Ят Яж - Яг |
| От воды и растворов нетоксичных веществ | От воды и растворов нетоксичных веществ Водонепроницаемая Водоупорная От растворов поверхностно-активных веществ | - Вн Ву Вп | В - - - | - Вн Ву - |
| От растворов кислот | От кислот концентрации выше 80 % (по серной кислоте) От кислот концентрации от 50 % до 80 % (по серной кислоте) От кислот концентрации от 20 % до 50 % (по серной кислоте) От кислот концентрации до 20 % (по серной кислоте) | Кк К 80 К 50 К 20 | Кк К 80 К 50 К 20 | Кк К 80 К 50 К 20 |
| От щелочей | От расплавов щелочей От растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроксиду натрия) От растворов щелочей концентрации до 20 % (по гидроксиду натрия) | Щр Щ 50 Щ 20 | - Щ 50 Щ 20 | Щр Щ 50 Щ 20 |
| От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | От органических растворителей От ароматических веществ От неароматических веществ От хлорированных углеводородов | О - - - | О Оа Он - | - Оа Он Ох |
| От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | От сырой нефти От продуктов легкой фракции От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций От растительных и животных масел и жиров От твердых нефтепродуктов | Нс Нл Нм Нж - | Нс - Нм Нж Нт | Нс - Нм Нж Нт |
| От производственных загрязнений | От производственных загрязнений | З | З | - |
| От вредных биологи-ческих факторов | От микроорганизмов От насекомых | Бм Бн | Бм Бн | Бм Бн |
| От статических нагрузок (утомляемости) | От статических нагрузок (утомляемости) | - | У | - |
| Сигнальная | Сигнальная | Со | - | С |

II. Средства защиты органов зрения

Обозначение (маркировка) в соответствии с ГОСТ 12.4.013-85

«Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия»

| Наименование | Обозначение (маркировка) |
| --- | --- |
| Открытые защитные очки | О |
| Открытые откидные защитные очки | ОО |
| Закрытые защитные очки с прямой вентиляцией | ЗП |
| Закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией | ЗН |
| Закрытые герметичные защитные очки | Г |
| Насадные защитные очки | Н |
| Козырьковые защитные очки (со светофильтром) | К |
| Защитный лорнет (со светофильтром) | Л |

При использовании в защитных очках двойного остекления (комбинация бесцветного стекла и светофильтра) к наименованию очков добавляют слово «двойные», а к обозначению – букву «Д». Пример: ОД – двойные открытые защитные очки.

При использовании в защитных очках регулирующей перемычки к наименованию очков добавляют слова «с регулирующей перемычкой», а к обозначению – букву «Р».

Пример: ОР – открытые защитные очки с регулирующей перемычкой.

III. Средства защиты лица

Обозначение (маркировка) в соот. с ГОСТ 12.4.023-84«Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля»

| Наименование | Обозначение (маркировка) |
| --- | --- |
| Щитки с наголовным креплением: Корпус: бесцветный прозрачный ударостойкий бесцветный прозрачный химически стойкий светофильтрующий сетчатый непрозрачный | НБТ НБХ НФ НС НН |
| Щитки с креплением на каске: Корпус: бесцветный прозрачный ударостойкий бесцветный прозрачный химически стойкий светофильтрующий сетчатый непрозрачный | КБТ КБХ КФ КС КН |
| Щитки с ручкой: Корпус: непрозрачный светофильтрующий | РН РФ |
| Щитки универсальные Корпус непрозрачный | УН |

Корпуса щитков могут быть с принудительной и естественной вентиляцией, с подвижным и неподвижным стеклодержателем. При этом к наименованию щитка добавляют слова «с принудительной вентиляцией» или с «подвижным стеклодержателем», а к обозначению соответственно буква «В» или «П». Примеры условного обозначения: РНП – щиток с ручкой, непрозрачным корпусом и подвижным стеклодержателем; КФВ – щиток с креплением на каске, светофильтрующим корпусом с принудительной вентиляцией.

IV. Средства защиты от падения с высоты.

Обозначение (маркировка) в соответствии с ГОСТ Р 50849 – 96

«Пояса предохранительные. Общие технические условия»

| Наименование | Обозначение (маркировка) |
| --- | --- |
| Пояса предохранительные: Безлямочные: без амортизатора с амортизатором со специальными приспособлениями для ношения инструмента и односторонней лямкой: без амортизатора с амортизатором лямочные с наплечными лямками для работ на высоте и эвакуации работающего страхующими, которые находятся наверху без амортизатора с амортизатором лямочные с наплечными лямками для страховки и экстренной эвакуации человека, работающего в траншеях, колодцах емкостях или других замкнутых пространствах, в случаях отравления газом, возгорания, взрыва | А Аа Б Ба В Ва Г |
| Лямочные с наплечными и набедренными лямками с расположением точки закрепления стропа со стороны спинной части тела человека для выполнения рабочих операций, а также при перемещении с одного рабочего места на другое, происходящее, в основном, по вертикали или по поверхности с наклоном к горизонтальной плоскости более 45 градусов без амортизатора с амортизатором | Д Да |
| Пояса регулируются по длине и выпускаются трех размеров: короткий – 740-1040 мм; средний – 940-1240 мм; длинный – 1140-1440 мм. |

V. Средства дерматологические защитные

Маркировка защитных дерматологических средств по ГОСТ 12.4.068 – 79

«Система стандартов безопасности труда. Средства дерматологические защитные. Классификация. Общие технические требования»

| Наименование | Обозначение (маркировка) |
| --- | --- |
| Защитно-профилактические свойства: вредные и опасные вещества и биологические факторы, от которых защищаются кожные покровы человека: пыль нетоксичная пыль (стекловолокно, стройматериалы) токсичная пыль (красители, смолы и прочие) вода, растворы солей, кислот и щелочей низких концентраций смазочно-охлаждающие жидкости органические растворители (лаки, краски и прочие) нефтепродукты масла, смазки смолы, отвердители, клей повышенные и пониженные температуры ожоги обморожения биологические продукты микроорганизмы насекомые | П Пн Пт ВКн Сж О Н Нм Ск Т Тв Тн Б Бм Бн |
| Очистители кожи: общие производственные загрязнения нефтепродукты смолы, клей масла, смазки | М Мн Мс Мм |